## Slide 1
Praktisk om trafikkavvikling
Innlegg på seminar om Traffic Management and Control i Oslo – 8. juni 2017
Kristian Wærsted Kontor for trafikktrafikkteknikk
Vegdirektoratet

## Slide 2
Litt grunnleggende om flaskehalser og effektiv kjøring fra mitt innlegg om flaskehalser på kurs om trafikkteknikk
E18 gjennom Asker og Bærum – et typisk morgenrush
E18 gjennom Asker og Bærum – tellinger i kollektivfeltet
Innhold

## Slide 3
Vi har 3600 sekunder i en time og noen typiske tall for trafikkavvikling i et felt:
2400 kjt/t (1,5 sek/kj.t) = kapasiteten pr felt på motorveger i England og USA*
1800 kjt/t (2,0 sek/kj.t) = avviklingen over stopplinjen i signalanlegg
1200 kjt/t (3,0 sek/kj.t) = kapasiteten i største retning på tofelts hovedveger i Norge
900 kjt/t (4,0 sek/kj.t) = avviklingen pr felt på tofelts hovedveger i Norge ved kø
400 kjt/t (9,0 sek/kj.t) = avviklingen i en langsom kø
200 kjt/t (18,0 sek/kj.t) = avviklingen i en enda langsommere kø
etc.
* og i venstre felt forbi Høvik på E18 innover mot Oslo før kl 0610 enkelte hverdager
Mål for trafikkavvikling = kjt./t

## Slide 4: Test av effektiv kjøring ved Heimdal
Kjøremåte og gj.snittlig tids-luke forbi stopplinja (sek./bil):
Normal = 2
Treg = 4
Effektiv = 1
(=3600 kjt/t)

## Slide 5: Hva skjer i en kø-propp?
Ankommende biler bakfra må stoppe
Etter en stund ruller de igjen, først langsomt (f.eks i 5-10 km/t), deretter litt fortere (f.eks i 20 km/t), og så enda litt fortere (f.eks i 30-40 km/t) i resten av køens lengde.
Plutselig har kjøretøyet foran øket farten til «normal fart». Vår mann greier ikke følge på og blir liggende mer enn 4 sek. etter … => MER KØ !
Tidslukevariasjon er normalt, PÅVIRKE DE TREGE ?
Notes: Etter min mening er det dynamikken lengst foran i kø-proppen, hvor hastig-hetene øker, som avgjør hvilket volum som passerer gjennom kø-proppen. Køfronten utgjør derfor «flaskehalsen» i den aktuelle trafikksituasjonen.
Fronten på en kø-propp kan ligge fast ved et uoversiktlig punkt på vegen (kurve, bakketopp etc), eller den kan bevege seg bakover (evt forover??).
Bilene fra en kø-propp kan snart måtte stanse i en ny propp hvor dynamikken gjentar seg. Flere slike køpropper kan ha utgått fra en opprinnelig lang sammenhengende kø, eller de kan ha oppstått på ulike steder over en lengre strekning, hvor små forstyrrelser (avsvingende eller innpåsvingende kjøretøyer, fotgjengere, noen som bremser for å stoppe, tunge kjøretøyer i stigning etc) noenlunde samtidig gir hastighetsreduksjon i den samme ustabile trafikkstrømmen.
Nøkkelen til å forbedre avviklingen under slike forhold må være å få den enkelte trafikant til å reagere raskere der hvor køen løser seg opp, slik at det ikke blir 4 sek. pr bil. Ved start på grønt i et signalregulert kryss tar det som kjent bare ca 2 sek. pr bil å starte fra en stillestående rekke.

## Slide 6
E6
Rv 3
    Summen av trafikk fra E6 og rv3 vokste og ble gradvis større enn E6 (5 km nedstrøms krysset) kunne ta unna.
    Trafikantenes behov for en trygg og behagelig avstand til bilen foran samt endring av stigning, forstyrrelser og andre detaljer avgjør hvor og når kapasiteten overskrides

## Slide 7: Eksempel på tilfartskontroll ved Kolomoen
E6
Fra Hamar
Tilfartskontroll
E6
Oslo
1200->900 kjt/t når kø
Flaskehals
Ca 1200 kjt/t nedstrøms krysset gir kø på E6, og vi får et fall i avviklingen på E6 til ca 900 kjt/t i flaskehalsen
Når trafikken fra Hamar kommer opp i 900 kjt/t, skal tilfartskontrollen på rv 3 hindre at kø oppstår ved at maks. 200 kjt/t (1 kjt pr 18 sek) slippes på fra rv 3
Maks 900 + 200 kjt/t = 1100 kjt/t på E6 etter Kolomoen-krysset gjør at vi unngår kødannelse på E6 !
Rv. 3

## Slide 8: Forbedringspotensial ved mer effektiv kjøring, eksempel fra E6 ved Kolomoen på søndager i 2000:
Volum
1200
900
Ankommende trafikk
Kapasiteten
Typisk volumkurve på søndager
Tid
18.00
22.00
Volumkurve etter informasjon?
+KØ
-KØ
+kø
-kø
Trafikkavvikling ved kø (ut av køen)
(Queue discharge flow)
0
Notes: Vi ser på trafikken sydover mot Oslo på E6 ved Kolomoen (2-felts veg) på søndager. Når denne trafikkstrømmen vokser og når et volum på ca 1200 kjt/time (gj.snittlig 3 sek. pr kjøretøy) blir trafikken ustabil og bryter sammen med sjokkbølger og køer som resultat. ”Trafikkavviklingen gjennom kø” (ca 900 kjt/t eller 4 sek. pr bil) er lavere enn trafikkavviklingen like før det oppstår kø (kapasiteten på ca 1200 kjt/t).
Den reduserte trafikkavviklingen etter at kø har oppstått gjør at trafikant-enes forsinkelser øker merkbart, og køsituasjonen varer mye lenger utover kvelden enn den ville gjort uten en slik reduksjon av avviklingen.
I figuren vil arealet +KØ under kurven forankommende volum representere kø som samler seg opp på E6 fordi avviklet trafikk (900 kjt/t) er mindre enn summen av ankommende trafikk fra E6 og rv 3. Når sum ankommende trafikk ca kl 2000 blir lavere enn avviklet trafikk, begynner vi å avvikle det som har samlet seg opp i kø. Køen vil deretter skrumpe mht antall biler i kø inntil den er helt borte når arealet –KØ er blitt like stort som arealet +KØ.
Som vist med stiplet kurve er det mye å vinne i redusert kø ved å 1) øke kapasiteten og 2) effektivisere avviklingen når det er kø.

## Slide 9: Typiske forsinkelser sydover på E6 ved Kolomoen, her fra søndag 20.08.2000
Forsinkelse for trafikanter fra Hamar
Forsinkelse på E6 for trafikanter fra rv.3
10 min.
20 min.
37 min.
7-8 min.

## Slide 10: Forsinkelser ved Kolomoen på søndager
27.08.2000
10 min.
10 min.
03.09.2000
NB: Forsinkelsene ble redusert til 0 på E6 og til 1/3 for trafikantene fra rv.3
med tilfartskontroll
av trafikken fra rv.3

## Slide 11: Mindre vellykket tilfartskontroll søndagen etter:
Den tredje søndagen med tilfartskontroll ble det sluppet på for mye trafikk fra rv.3.
Dette resulterte i kø på E6 og ekstra sterk struping av trafikken fra rv. 3 for å få bort køen på E6.
Kø på rv. 3
Kø på E6
10 min.
20 min.
10.09.2000

## Slide 12: NB: En flaskehals beskytter ned- strøms vegnett mot overbelastning
A
B
C
D
E
..................................................
Kollektivfelt forbi kø
Rush-retning
Hvis flaskehalsen i kryss C fjernes, vil nest svakeste punkt (f.eks. E) overta som flaskehals.
Vil det gi en bedre situasjon?
Notes: Før man fjerner en flaskehals er det viktig å beregne hvor køene vil bli stående etter fjerningen (hvilket kryss overtar som flaskehals). Spesielt kan dette være av betydning når det er etablert et system med kollektivfelt forbi køene frem til den aktuelle flaskehalsen som man ønsker å fjerne.
Flaskehalsene rundt sentrum av en by vil skjerme områdene innenfor mot altfor stor trafikk i rushene og kan slik ha en ønskelig effekt.
Det gjelder å ha et vegnett i rimelig balanse, slik at ikke en flaskehals helt ute av proposjon med de øvrige potensielle flaskehalser hindrer at resten av vegnettet blir utnyttet på en fornuftig og ønsket måte.
Struping av trafikk med signalanlegg (tilfartskontrollanlegg og vanlige) innebærer at man etablerer ønskede flaskehalser for å skape bedre balanse mellom ulike trafikkstrømmer som konkurrerer om den samme kapasiteten i et vegnett med begrensninger. Når køer og forsinkelser blir riktigere/mere rettferdig fordelt, vil det også påvirke trafikantenes valg av reisemåte (bil, buss etc.) og -tidspunkt. F.eks er det alt for lett å komme inn på E18 vest for Oslo fra siden om morgenen i kryssene nær bygrensen, slik at trafikanten på E18 blir påført enda større forsinkelser.
Kø gjennom et oppstrøms kryss kan gjøre at dette blir flaskehalsen for køen.

## Slide 13: Eksempel fra E18 gjennom Oslo fra vest:
En lysregulert rådhusplass var en flaskehals før Festnings-tunnelen åpnet i februar 1990
Så tok Vækerøkrysset over som hovedproblem
Etter åpningen av Granfosstunnelen flyttet flaskehalsen seg videre vestover til Strand/Holtekilen
Etter at rehabiliteringen av Smestadtunnelen begynte var det så mange som heller valgte E18 enn Ring 3 at E18 ved Vækerø gjenoppsto som en flaskehals
NB: Trafikk er en plastisk materie som flytter seg etter behov
1
3
2
4
Strand
Bl.holm
Vækerø
Sandvika
Høvik

## Slide 14: Registreringer på E18 gjennom Oslo fra vest:
3
Strand
Bl.holm
Vækerø
Sandvika
Høvik
Fornebu
Lysaker
En arbeidsgruppe så i 1995 på muligheter for 2+ eller 3+ i kollektivfeltet som da hadde minibuss og ikke elbiler: Simuleringer viste at feltet hadde for dårlig std. og var for hardt belastet til 2+ og 3+, men at tilfartskontroll på alle pårampene ville gi totalt sett mindre forsinkelser når også kø på sidevegene var medregnet !
Daglig oppstår kø med flaskehalsen i området Strand/Fornebu rundt kl 0615 – 0630 og vokser bakover gjennom Bærum og Asker: Køen vokser til ca 0800 og kan vare til kl 1000+/-.
Folk som vil unngå køen må være tidlig ute. Noen dager møtes de i Holmenkrysset i Asker og skaper en kortvarig lokal kø der ca kl 0600.
Før køen oppstår gjennom Bærum er det registrert opp mot 2400 kjt/t v 80 km/t i det venstre feltet nærmest midtdeleren (1,5 sek/kjt i gj.snitt). I det midtre feltet er volumet før kø (kapasiteten) lavere pga mer tungtrafikk mv. Når kø, er avviklingen rundt 1600 kjt/t og hastigheten mye lavere enn 80 km/t (og varierende)

## Slide 15: Elbiler i kollektivfelt
1
3
2
Strand
Bl.holm
Vækerø
Sandvika
Høvik
Ble telt i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand f.o.m 2014. Bare E18 gjennom Oslo-området, særlig Bærum, har så mange elbiler at det kan gi forsinkelser.
På E18 gjennom Bærum skapte mange elbiler i morgenrushet inntil 10 min. forsinkelse for trafikken i kollektivfeltet (inkl. buss). På Mosseveien var elbiltrafikken vesentlig mindre.
I juni 2015 ble det innført krav til passasjer i elbiler 07-09 i Bærum, og det reduserte elbiltallet 07-09 til 1/3.
De 1250 soloelbilistene som forsvant fra kollektivfeltet 07-09 er beregnet å (ca-tall):
  Kjøre før 07 (særlig siste 20 min.) = 300 (24%)
  Kjøre etter 09 (særlig første 15 min.) = 150 (12%)
  Kjøre i venstre felt = 230 (18%)
  Kjøre i midtre felt 07-09 = 450 (36%)
  La bilen stå hjemme = 120 (10%)
NB: Vi har sett en gradvis økning av antall elbiler i kollektivfeltet med passasjer 07-09, men det er også noe sniking uten passasjer litt avhengig av når politiet har kontroller.
En interessant observasjon er at det nå er forsinkelser i kollektivfeltet før Bl.holm pga mange vekslinger av trafikanter som skynder seg før bussbommen i parallellveien mot Høvik stenger kl 0700.

## Slide 16: Trafikktekniker – gled deg !
Se på alle køer som underholdende utfordringer og interessante tilfeller:
  Hvorfor er det kø?
  Hvor er flaskehalsen?
  Kan du bidra positivt med effektiv kjøring?
HA GOD TUR OG GLED DEG TIL NESTE KØ !
Notes: Du kan selv bidra positivt ved å være oppmerksom og følge effektivt på gjennom flaskehalser og der hvor køer løser seg opp.
Du kan også spre kunnskap om og positive holdninger til effektiv kjøring til kolleger, familie og venner.
Du kan øke egne kunnskaper om trafikken ved å:
Studere trafikkvolum: Tell i et antall minutter (f.eks 3, 5 eller 6) og gang opp til timetrafikk når du observerer ulike nivåer av trafikk i fri flyt eller langsommere kø
Studere tidsluker: Ta tiden på enkeltluker eller finn gjennom-snittlig luketid ved å ta tiden på 10 kjøretøyer forbi et punkt.
Studere trafikken gjennom flaskehalser. Kan du eller andre kjøre mer effektivt?